## Slide 1
IP协议
主讲人：林䭽

## Slide 2
IP协议的基本概念

## Slide 3
IP协议(Internet Protocol)：网络层协议。
基本概念
传输层协议（端到端，host to host）
链路层协议（局域网内传输，device to device）
网络层协议

## Slide 4
IP协议可能遇到的问题
丢包
封包损坏
重发
乱序

## Slide 5
网络层需要解决的3个问题
3
吞吐量
1
2
延迟
丢包率

## Slide 6
IP协议的架构
IP协议目前主要有两种架构，IPv4和IPv6，IPv4是目前应用最广泛的互联网协议。

## Slide 7
IP协议的工作原理

## Slide 8
IP协议的工作原理
01
分片(Fragmentation)
02
增加协议头(IP Header)
03
延迟、吞吐量、丢包率
04
寻址(Addressing)
05
路由(Routing)

## Slide 9
把数据切分成片
适配底层传输网络
分片
IP数据段
数据段1
数据段2

## Slide 10
增加协议头

## Slide 11
Type Of Service：服务的类型，是为了响应不同的用户诉求，用来选择延迟、吞吐量和丢包率之间的关系。
IHL（Internet Header Length)：IP协议头的大小。
Total Length：报文(封包datagram)的长度
Identification：报文的ID，发送方分配，代表顺序
Fragment offset：描述是否要分包（拆分），和如何拆分。
Time To Live：封包存活的时间。
Protocol：描述上层的协议，比如TCP=6,UDP=17
Options：可选项
Checksum：检验封包的正确性
增加协议头

## Slide 12
延迟、吞吐量、丢包率
01
1bit的数据从网络的1个终端传送到另一个终端需要的时间
01
单位时间内可以传输的平均数据量。
01
发送出去的封包没有到达目的地的比例。
延迟
吞吐量
丢包率
三个条件无法同时满足

## Slide 13
Type of Service字段
低延迟
高吞吐量
低丢包率
低成本

## Slide 14
寻址
寻址：给一个地址，然后找到这个东西
IPv4地址(32位)：逐级寻址
例如：103.16.3.17

## Slide 15
寻址过程
逐级找到网络，最后定义设备

## Slide 16
寻址步骤
找到顶层网络
01
103.16.3.1 最顶层的网络号和 255.0.0.0 （子网掩码）做位与运算得到：
103.16.3.1 & 255.0.0.0 = 103.0.0.0
顶层网络
1&1=1,1&0=0,0&1=0,0&0=0

## Slide 17
寻址步骤
找到下一层网络
02
用IP地址和下一级的子网掩码做位与：
103.16.3.1 & 255.255.0.0 = 103.16.0.0
下一级网络

## Slide 18
寻址步骤
找到再下一级网络
03
使用 255.255.255.0 子网掩码找到下一级网络：
103.16.3.1 & 255.255.255.0 = 103.16.3.0
再下一级网络

## Slide 19
寻址步骤
定位设备
04
设备就在子网 103.16.3.0 中；最终找到的设备号是 1
子网掩码不一定都是 255

## Slide 20
路由
若寻找的IP地址不在局域网中，需要路由找到去往对应网络的路径。
IP地址和子网掩码位与的过程是由路由算法实现的。
寻找网络编号
查询路由记录
数据转发
获取下一站路由地址(网关)

## Slide 21
总结